## Parallelprojectie

## Type applet

Gesloten

## Opstarten

### Nadat een ruimtelijk model is getekend:

### Bewerken, ruimtelijke bewerkingen, animaties tekenmethoden, analyse parallelprojectie

Het principe

De kijkrichting is een vector.

In de tekening hieronder is vanuit elk hoekpunt van de (lichtgrijze) kubus in de richting van deze vector de projectie (zwart) op een vlak getekend. Van dit vlak is slechts een grote, paarse omhullende driehoek getekend.

Door deze projectiepunten weer met elkaar te verbinden, krijg je het projectiebeeld van de kubus op het vlak.

We spreken van parallelprojectie, omdat alle pijlen evenwijdig lopen. Wanneer de pijlen loodrecht op het projectievlak staan, spreken we van orthogonale projectie, anders van scheve projectie.

Omschrijving

Met dit applet kun je het object vanuit elke positie bekijken, en tevens het projectievlak zelf kiezen.

Van het projectievlak kun je aansturen, waar dit vlak de drie coördinaatassen snijdt. In de tekening is de betreffende coördinaat zichtbaar: het vlak snijdt de drie assen bij de waarde 50. Je kunt deze drie waarden afzonderlijk aanpassen door op het betreffende handje bij de betreffende asnaam te klikken. Kies je bijvoorbeeld in het applet op het handje  onder de X, dan verandert 50 in 51. (Er komt de stapgrootte bij, die hier is ingesteld op één.)

De vergelijking van het projectievlak wordt in het applet onder de handjes getoond.

Van de kijkvector kun je de kentallen aansturen.

Door de checkbox “teken hulplijnen” aan te vinken, wordt vanuit elk hoekpunt van het object een pijltje getekend in de richting van de kijkvector, met als eindpunt het snijpunt met het tekenplateau.

De hoek die het tekenplateau maakt met de kijkvector, wordt in het applet getoond. Zodra deze hoek 90˚ is, is de projectie orthogonaal.

Wanneer je de checkbox “orthogonaal” aanvinkt, wordt bewaakt dat elke verandering het orthogonale karakter  laat behouden. Wanneer je dan het tekenplateau verandert, wordt automatisch de kijkvector aangepast. Omgekeerd, pas jij de kijkrichting aan, dan wordt het tekenplateau aangepast om de loodrechte stand te behouden.

Voorbereidingen

Niet alleen het object moet vooraf aanwezig zijn, maar ook moeten de lijnstukken van het object gedefinieerd zijn als ribben. Het programma bepaalt namelijk alleen de schaduw van lijnstukken, die bovendien ribben zijn. Je kunt een lijnstuk tot ribbe maken (of juist niet) via bewerken, lijnonderhoud,  toggle ribben.

Tips

- Omdat dit een gesloten applet is, kun je tijdens het werken met het applet de tekening niet vergroten of verkleinen. Wel kun je het applet afsluiten, de tekening van grootte veranderen, en hierna terugkeren naar het applet. De waarden, zoals deze waren ingesteld bij het verlaten van het applet, blijven behouden.

- Wil je de tekening kopiëren naar het klembord, kun je hiervoor de [printscreen]-toets gebruiken op het toetsenbord en de tekening kopiëren naar bijvoorbeeld Paint. Daar kun je dan het gewenste schermdeel eruit knippen voor verdere verwerking.